ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 19027-89

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ Основные параметры Two-screw pumps and pump units. Types and basic parameters | ГОСТ 19027-89 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на насосы шестеренные внешнего зацепления с подачей от 0,069 до 10,000 л/с (от 0,25 до 36 м3/ч) и давлением от 1 до 4 МПа (от 10 до 40 кгс/см2), предназначенные для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть) и других неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,2 до 100 Ст (от 0,2 до 100 см2/с) и температурой в соответствии с табл. 2, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Класс чистоты жидкости-не хуже 12 по ГОСТ 17216.

Насосы, предназначенные для нужд народного хозяйства, изготавливаются в климатическом исполнении У по ГОСТ 15150.

Насосы, предназначенные для судостроительной промышленности, должны соответствовать правилам Регистра СССР, Речного регистра РСФСР, изготовляться в климатическом исполнении ОМ по ГОСТ 15150 и допускать установку их на судах с классом автоматизации А-1 Регистра СССР.

Стандарт не распространяется на шестеренные насосы для станочных и автотракторных гидросистем, а также прядильные и встроенные насосы, являющиеся неотъемлемыми узлами других машин.

Требования п. 2 (по подаче, давлению и КПД) и п. 4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования-рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. Шестеренные насосы изготовляют следующих типов:

НМШ-насос масляный шестеренный на лапах;

НМШФ-насос масляный шестеренный фланцевый;

НМШГ-насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса.

2. Основные параметры насосов при работе на минеральных маслах вязкостью 0,7-0,85 см2/с при вакуумметрической высоте всасывания 5 м должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение типоразмера | Подача, л/с (м3/ч), не менее | Давление насоса, МПа (кгс/см2) | Частота вращения номинальная, с-1 (об/мин) | КПД насоса, % | Масса насоса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НМШФ 0,4-25 | 0,25 (0,069) | 2,5(25,0) | 24,17 (1450) | 64,0 | 12,0 |
| НМШФ 0,6-25 | 0,40 (0,111) |  |  | 68,0 | 14,0 |
| НМШФ 0,8-25 | 0,63 (0,175) |  |  | 71,5 | 16,0 |
| НМШ 1,2-25 | 1,00 (0,278) |  |  | 77,4 | 17,0 |
| НМШФ 1,2 25 |  |  |  |  | 17,0 |
| НМШ 2-40 | 1,60 (0,444) | 4,0(40,0) |  | 74,5 | 18,5 |
| НМШФ 2 40 |  |  |  |  | 18,5 |
| НМШГ 2-40 |  |  |  |  | 21,5 |
| НМШ 5-25 | 2,50 (0,694) | 2,5(25,0) | 16,33 (980) | 81,5 | 20,0 |
| НМШФ 5 25 |  |  |  |  | 21,0 |
| НМШ 5-25 | 4,00 (1,111) |  | 24,17 (1450) |  | 20,0 |
| НМШФ 5-25 |  |  |  |  | 21,0 |
| НМШГ 5-25 |  |  |  |  | 25,0 |
| НМШ 8-25 | 6,30 (1,750) |  |  | 81,0 | 22,0 |
| НМШФ 8 25 |  |  |  |  | 23,0 |
| НМШГ 8-25 |  |  |  |  | 27,0 |
| НМШ 8-40 |  | 4,0 (40,0) |  | 77,7 | 36,0 |
| НМШ 12-25 | 10,0 (2,778) | 2,5 (25,0) | 24,17 (1450) | 81,5 | 40,0 |
| НМШФ 12-25 |  |  |  |  | 40,0 |
| НМШ 20-25 | 14,0 (3,889) |  |  | 70,5 | 45,0 |
| НМШФ 20-25 |  |  |  |  | 50,0 |
| НМШГ 20 25 |  |  |  |  | 60,0 |
| НМШ 32-10 | 18,0(5,000) | 1,0 (10,0) | 16,33 (980) | 70,0 | 50,0 |
| НМШ 80-16 | 36,0(10,000) | 1,6 (16,0) |  | 71,6 | 96,0 |
| НМШФ 80-16 |  |  |  |  | 150,0 |
| НМШГ 80 16 |  |  |  |  | 150,0 |

Примечания:

1. Масса насосов указана без арматуры для исполнения из чугуна.

2. Производственный допуск на КПД минус 5 % указанного в таблице.

3. При работе на других жидкостях основные параметры насосов следует указывать в технических условиях и эксплуатационной документации на насосы конкретных типоразмеров.

Частоту вращения изменяют за счет соответствующего. двигателя и (или) редуктора. Допускается применять привод с регулируемой частотой вращения.

При этом давление выбирают из ряда: 0,16 (1,6); 0,25 (2,5); 0,4 (4,0); 0,63 (6,3); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,0 (20), 2,5 (25); 4,0 (40) МПа (кгс/см2).

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Температура перекачиваемой жидкости для насосов различных исполнений указана в табл. 2.

5. Давление на входе в насос не должно превышать 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

6. Обозначение насосов-в соответствии с приложением.

Таблица 2

| Исполнение | Температура жидкости, °С, для материала проточной части насоса |
| --- | --- |
|  | чугуна | бронзы, алюминиевых сплавов | стали |
| НМШ, НМШФ | От-15 до + 70 | От-30 до + 70 | От-30 до + 70 |
| НМШГ | От-15 до + 100 | - | От-30 до + 100 |
| НМШ, НМШФ* | От-15 до + 100 | От-30 до + 100 | От-40 до + 100 |
| НМШГ* | От-15 до + 190 | - | От-20 до + 200 |

* По заказу потребителей.ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Структурная схема обозначения насоса

| ХХХ | Х | Х | ХХ | ГОСТ ХХХХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение настоящего стандарта |
|  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
|  |  | Конструктивное исполнение насоса |
|  | Условное обозначение материала проточной части насоса: без обозначения-чугун; А -углеродистая сталь; Б -бронза; Д -хромистая сталь; К -хромоникелевая сталь; Е -хромоникельмолибденовая сталь; Ю -алюминий и его сплавы |
| Обозначение типоразмера насоса |

Обозначение типоразмера насоса включает в себя буквы, характеризующие исполнение в соответствии с п. 1 настоящего стандарта, цифры, первая из которых указывает округленное значение подачи в литрах на 100 оборотов, а вторая-наибольшее давление насоса в мегапаскалях, увеличенное в 10 раз.

Конструктивное исполнение насоса, принятое изготовителем за основное, не обозначается. Другие исполнения, отличные от основного, обозначают арабскими цифрами 1-9 и отделяют от предыдущих элементов обозначения дефисом.

Климатическое исполнение У и категорию размещения 3 принимают за основное и в обозначении не указывают.

Пример условного обозначения шестеренного масляного фланцевого насоса с подачей 4 м3/ч и давлением 2,5 МПа с проточной частью из бронзы, основного конструктивного исполнения, климатического исполнения ОМ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150:

Насос НМШФ5-25Б ОМ5 ГОСТ 19027-89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. А. Глотова (руководитель темы), В. А. Сафонов, В, М. Рязанцев, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.02.89 № 276

3. Срок проверки-1993 г.;

периодичность проверки-5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19027-73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150-69 | Вводная часть, приложение |
| ГОСТ 17216-71 | Вводная часть |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1991 г. (ИУС 6-91).